## Slide 1
数字化、集成化低压配电解决方案
智能供电解决方案
1
TIA 全集成自动化
TIP 全集成能源管理
TBS 全面楼宇解决方案
随着经济发展，产品定制化，能源安全可靠性，用电舒适性体 验成为人们追求的目标，这些越来越高的要求给产品制造商， 能源供给方和基础设施建设者们带来巨大挑战。为了应对这一 挑战，泰豪科技结合在工厂、过程、楼宇自动化及软件和数据分 析方面卓越的专业知识与经验提出了全面的解决方案：
全集成自动化（TIA） 全集成能源管理（TIP） 全面楼宇解决方案（TBS）

## Slide 2
智能供电解决方案
2
产品简介
数字化、集成化的低压电力模块融合了从进线到负载馈线端的全功率链路，为大型数据中心提供MW级的供、配、备电一体化解决方案。通过一体化设计、高密部件集成，减少电力系统占地；通过预制化、去工程化，降低交付复杂度，缩短部署工期，实现全链可视管理和预测性维护，保障系统运行安全。电力模块是大型数据中心供配电系统的首选方案。
应用场景
在工业、楼宇，数据中心以及基础设施中的供配电系统。

## Slide 3
参照标准
产品除满足技术规格书中提出的特别要求外，其所有设计、制造、试验及材料应符合下列机构、学会、协会和其他组织的标准和规程的有关规定，或经买方同意与之相当的标准和规程。本产品需满足相关标准和规范如下（相关标准和规范包括但不仅限于下述规范或标准）。
GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则
GB 7251.12-2013 低压成套开关设备和控制装置第2部分：成套电力开关和控制设备
GB/T 4026-2019 人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体终端和导体的标识
GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）
GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
GB 50171-2012 建筑电气安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB/T 191-2008 包装储运图示标志
GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规范
GB/T 17886.1-1999 标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器 第1部分：总则 -- 性能、试验
和定额 -- 安全要求 安装和运行导则
GB 20840.2-2014 互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求
GB 20840.3-2013 互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求
GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合
GB/T 10233-2016 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法
GB/T 14048.1-2012 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验
GB 50168-2018 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准
IEC 61439-1 低压开关设备和控制设备.第1部分:总则
IEC 61439-2 低压开关设备和控制设备.第2部分: 电力开关设备和控制设备组件
IEC 60947-1 低压开关设备和控制设备－总则
IEC 60947-2 低压开关设备和控制设备－断路器
IEC 60947-3 低压开关设备和控制设备－开关、隔离器、隔离开关和开关熔断器
IEC 60947-4-1 低压开关设备和控制设备－接触器和电动机起动器
IEC 60947-6-1 低压开关设备和控制设备－多功能设备－自动转换开关设备
IEC 61000 电磁兼容（EMC）系列标准
IEC 61557-1 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统的电气安全－保护措施的试验、测量和监视设备
－总的要求
IEC 61557-8 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统的电气安全－保护措施的试验、测量和监视设备
IEC 61557-9 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统的电气安全－IT系统绝缘故障定位设备
IEC 60529 外壳防护等级（IP代码）
IEC 60146 半导体变换器——一般要求和线路换流变换器
IEC 60269-1 低压熔断器——一般要求
IEC 60364 低压电气装置系列标准
IEC 60664-1 低压系统设备的绝缘配合 第1部分：原则、要求和测试
IEC 60715 低压开关设备和控制设备的尺寸－开关设备和控制设备的装置中用于支撑电气器件的标准安
装轨道
IEC 60755 剩余电流动作保护器件的一般要求
IEC 60287-1-1 电缆－额定电流的计算－额定电流方程式和损耗计算－通论
JB/T 9661 低压抽出式成套开关设备
DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规范
YD/T 585 通信用配电设备

## Slide 4
智能供电解决方案
3
解决方案技术参数
类别 |  | 1.2MVA电力模块 （室内） | 1.6MVA电力模块 （室内） |  |  |  | 2.0MVA电力模块 （室内） |  |  | 2.5MVA电力模块 （室内） |  | 
供配电 | 变压器输入 | 三相三线+PE，10kV AC 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 变压器 | 1250kVA | 1600kVA |  |  | 2000kVA |  |  | 2500kVA 3150kVA |  |  | 
 | 变压器输出 | 三相四线+PE，380V AC/400V AC/415V AC 50/60Hz TN-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SVG/APF模块为在线可插拔 SVG:单模块100kVar APF:单模块100A | 模块共可选配0~5个-自由组合，单柜最大装机5个模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UPS | 1200kVA*1PCS |  | 1600k *1PCS | 1000k *2PCS |  |  | 1200k *2PCS 1600k *2PCS |  |  |  | 
 | 支路馈线 | 馈线柜单柜最大可配： XT3或XT4- 3P * 16； XT5(400A/630) 3P * 7； 2 台 2 台 3台 3台 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
监控 | 监控系统 | 集中管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
结构 | 外部尺寸 (高x宽x深) (不含底座) | 2500mm(H) 8450mm(W) 1500mm(D) |  | 2500mm(H) 9650mm(W) 1500mm(D) |  | 2500mm(H) 2500mm(H) 12450mm(W) 13250mm(W) 1500mm(D) 1500mm(D) |  |  |  |  | 2500mm(H) 16410mm(W) 1500mm(D) | 
 | 安装形式 | 散发现场安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
环境 要 求 | 环境温度 | 0℃～+40℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 存储温度 | –40℃～+70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 环境湿度 | ≤ 95％ RH（无凝露） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 应用环境 | A类环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 海拔要求 | 0m～2000m，2000m以上按照行业标准降额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
智能供电解决方案
4
通讯 | 
通讯协议 | Profibus， Profinet，Modbus总线
机械参数 | 
内部分翻形式 | 至3b
IP防护等级 | IP30-P50
应用环境 | IR3（室内3）
表面处理 | 
支撑结构 | 镀锌/覆铝锌/粉末喷涂/涂漆
外壳 | 镀锌/覆铝锌/粉末喷涂/涂漆
门 | 粉末喷涂/涂漆